## Slide 1
Reg. (UE) n.1305/2013 - Programma di sviluppo rurale 2014/2020 della Regione Toscana
Misura 16.2 - Progettazione Integrata di Filiera
Progetto SEMIA - Indirizzi di Sanità, Sostenibilità ed Eccellenza della olivicoltura MedIterraneA
Obiettivo specifico 2.3: impianti pilota razionali per produzione ACV
Azione 11. Produzione degli ACV
Azione 12. Produzione di terricci per la produzione vivaistica arricchiti con un complesso di organismi utili con azione complementare
Responsabile scientifico
Prof. Andrea Vannini
Tecnico incaricato
Dott. Agr. Maria Pia Aleandri
OL.MA - Grosseto, 28/09/2018
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l’Europa investe nelle zone rurali

## Slide 2
Obiettivo specifico 2.3: impianti pilota razionali per produzione ACV
Azione 11. Produzione degli ACV
Responsabile DIBAF – Dott. Maria Pia Aleandri
La produzione di Ammendante Compostato Verde (ACV) è stata effettuata secondo la normativa vigente.
É stata quindi individuata e resa operativa un’area attrezzata per il condizionamento e compostaggio degli scarti del processo di lavorazione delle olive.
In particolare è stata delimitata un’area di circa 200 m2 per lo stoccaggio delle matrici e predisposta una platea cementata con struttura fissa di copertura a capriata in ferro per la gestione dei materiali durante il ciclo di compostaggio.
Sono stati predisposti 4 cumuli separati composti da 70 % di residui del processo di estrazione dell'olio e 30% di residui di potatura dell'olivo. La massa totale dei quattro cumuli è stata di circa 12 tonnellate

## Slide 3
Durante tutto il ciclo di compostaggio sono stati monitorati con cadenza bisettimanale i parametri di:
temperatura
umidità
conta microbiologica (batteri ,funghi, lieviti)

## Slide 4
In funzione dei valori rilevati le biomasse sono state periodicamente
condizionate attraverso rivoltamenti e apporti idrici

## Slide 5
La composizione della comunità microbiologica durante il processo di compostaggio è stata monitorata bisettimanalmente. Il monitoraggio microbiologico è stato fatto con tecniche di isolamento convenzionali; allo scopo, campioni di compost sono stati sottoposti a diluizioni seriali e piastrati su terreno agarizzato.
I terreni di coltura utilizzati sono selettivi per diverse comunità microbiche quali fungi, batteri e lieviti.
La popolazione batterica è stata isolata su terreno Plate Count Agar (PCA) (5g/l triptone, 2.5g/l glucosio, 1g/l estratto di lievito, 15 g/l agar, Cyclohexamide 100 mg/l)
La popolazione fungina è stata isolata su Potato Dextrose Agar (PDA) (Oxoid) addizionato dell’antibiotico streptomicina solfato
I lieviti sono stati isolati su Yeast Extract Peptone Dextrose agar (YEPD) (estratto di lievito 10 g/l, peptone 20g/l, glucosio 20g/l, agar 20 g/l)

## Slide 6
Risultati del monitoraggio microbiologico (funghi batteri lieviti) effettuato durante il processo di compostaggio

## Slide 7
Sono stati inoltre effettuati dei saggi di fitotossicità, con lo scopo di evidenziare l'effetto cumulativo e/o sinergico di più agenti presenti nell'ACV.
Il saggio di fitotossicità è stato eseguito secondo il metodo UNICHIM 10780, con semi di crescione (Lepidium sativum)
L'indice di germinazione del Lepidium sativum nei diversi cumuli è risultato essere: nel cumulo 1 del 77%, cumulo 2 del 85%, cumulo 3 del 86%, cumulo 4 del 85%.
Tutti i cumuli hanno un indice di germinazione superiore al 60% che è quello stabilito dalla legislazione vigente in materia di Ammendate Compostato Verde.

## Slide 8
L'Ammendante Compostato Verde prodotto è stato utilizzato per la produzione di terricci per la produzione vivaistica.
Questa metodologia consente ad un basso costo di utilizzare sottoprodotti della lavorazione olearia per la produzione di un ammendante in grado di sostituire la torba nella preparazione di terricci per la coltivazione in vaso.
L'ACV è stato arricchito da un complesso di Trichodermi, tali isolati sono stati selezionati per la loro attività di antagonismo e di induzione di resistenza in vitro e in vivo come già evidenziato in precedenti studi.
Obiettivo specifico 2.3: impianti pilota razionali per produzione ACV
Azione 12. Produzione di terricci per la produzione vivaistica arricchiti con un complesso di organismi utili con azione complementare
Responsabile DIBAF – Dott. Maria Pia Aleandri

## Slide 9
Le piantine di olivo, var. "coratina", sono state trapiantate in vasi da 1,5 litri contenenti substrati con diverse percentuali di ACV arricchito con Trichodermi, sono state predisposte tre tesi suddivise in 3 ripetizioni a blocchi randomizzati
Tesi ctl: miscuglio standard (60% di torba e 40% di pomice)
Tesi 33: 33% di ACV in sostituzione della torba
Tesi 66: 66% di ACV in sostituzione della torba

## Slide 10: Risultati
Piante cresciute su substrati contenti diverse quantità di ACV

## Slide 11
Numero di germogli nuovi e contenuto in clorofilla di piante cresciute su
substrati contenti diverse quantità di ACV

## Slide 12
La prova di accrescimento delle piante di olivo è ancora in corso ma i primi risultati sono veramente soddisfacenti, le piante hanno una crescita superiore su substrati ricchi di ACV rispetto ai substrati standard a base di torba.

## Slide 13
I risultati emersi indicano complessivamente come si possano utilizzare gli scarti della lavorazione delle olive per la produzione di Ammendante Compostato Verde (ACV), utile per la produzione vivaistica che pertanto, da fonte di spesa come rifiuto, diviene risorsa. È stato pertanto proposto e validato dai risultati un sistema chiuso di trasformazione delle biomasse di scarto in grado di limitare fortemente l’apporto esterno di materiale organico esterno (torba) con un risparmio energetico ed economico nell’ambito della salvaguardia ambientale.
Questa metodologia consente quindi, ad un basso costo, di utilizzare i sottoprodotti della lavorazione delle olive per la produzione di Ammendante Compostato Verde, in grado di sostituire in modo soddisfacente la torba nella preparazione dei substrati di crescita per la coltivazione in vaso.

## Slide 14
Un grazie va al responsabile del frantoio OL.ma Sig. Giorgio Bellaveglia e a tutti gli operai per la disponibilità con cui hanno accolto tutte le mie richieste
Grazie per l’attenzione